Приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

от 21.05.2012 г. № 9/47

(в новой редакции)

Инвестиционная программа

ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на период  с 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г.

1.Паспорт

| Наименование Программы | Инвестиционная программа ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на период с 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г. |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | • Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса • Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. №99. об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса • Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закрытого административно - территориального образования г.Радужный Владимирской области на 2012 – 2017 годы и на период до 2020 года. ▪ Техническое задание на разработку инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012-2014 гг. |
| Заказчики программы | Администрация ЗАТО г.Радужный |
| Основные разработчики Программы | МКУ «ГКМХ» ЗАО «Радугаэнерго» |
| Исполнители мероприятий Программы | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |
| Цели Программы | • Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями • Постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. • Обеспечение доступности для потребителей ЗАО «Радугаэнерго» • Рациональное использование источников питьевой воды |
| Задачи Программы | • Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей; • Развитие инфраструктуры объектов, обеспечивающих добычу и подачу питьевой воды населению; • Рациональное использование энергетических ресурсов путем развития и реконструкции системы водоснабжения ЗАТО г.Радужый; • Создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности г.Радужный для жилищного строительства; • Развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы; • улучшение экологической ситуации. |
| Мероприятия программы | • мероприятия по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей; •мероприятия для постоянного поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; •мероприятия для рационального использования источников питьевой воды Перечень мероприятий приведен в разделе 5 программы |
| Сроки реализации Программы | С 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г. |
| Объемы финансирования Программы | Всего : 12454,02 тыс.руб., в том числе: С 01.10.2012 г. по 30.09.2013 г. – 6176,23 тыс. руб. С 01.10.2013 г. по 30.09.2014 г. – 6277,79 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы | • Собственные средства 2712,17 тыс.руб. в т.ч. надбавка к тарифу на холодную воду 2712,17 тыс.руб. • Средства городского бюджета 9741,85 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | • Повышение качества и надежности водоснабжения населения города и предприятий ЗАТО г.Радужный |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | • Администрация ЗАТО г.Радужный |

2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Система водоснабжения г. Радужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети рассчитана на производительность 6653,0 м3/сутки или 2428 тыс. м³/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно-допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно допустимой величины жесткости.

Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х2000 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III   подъема  подается в водовод, далее в водопроводную сеть города и промышленные площадки.  Протяженность сетей водоснабжения – 41,9 км.

Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1)  значительно изношена, износ составляет 90%.

В целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды программой предусмотрены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения.

В настоящее время на водозаборе имеется 11 скважин, введенных в эксплуатацию в 1972-1977 годах, отбирающих воду из клязьминско-ассельского водоносного горизонта. Одна скважина (№ 3) не действует по техническим причинам. В плохом состоянии находится ряд скважин, пробуренных в 70-е годы (№№ 1, 2, 4, 6), которые в связи со сложными технико-горно-гидрогеологическими условиями практически невозможно отремонтировать. При производительности скважины 25м3/ч или 600 м3/сут. для водозабора 6653,0 м3/сут. требуется 12 рабочих и 4 резервных (в т.ч. наблюдательных) скважин. Всего 16 скважин.

Таким образом  в районе водозабора г. Радужный необходимо строительство 5-ти дополнительных эксплуатационных скважин.

С вводом в эксплуатацию 5-ти дополнительных эксплуатационных скважин в районе действующего водозабора ЗАТО г. Радужный будет достигнуто  надежное обеспечение потребностей населения и предприятий     ЗАТО г. Радужный в питьевой воде, создание условий  и обеспечение инвестиционной привлекательности г. Радужный для жилищного строительства, развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы.

Ожидаемый конечный результат от реализации программы позволит обеспечить повышение эффективности, качества и надежности работы систем водоснабжения.

3. Целевые индикаторы

Программой  установлены следующие  целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации

| Целевые индикаторы | На 01.10.2013 г. | На 01.10.2014г. |
| --- | --- | --- |
| Износ сетей и сооружений водоснабжения | 90,0 | 88,5 |
| Уровень потерь, %: - в сетях водоснабжения | 11,11 | 11,11 |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, % | 67,2 | 66,0 |
| Рентабельность деятельности, % | 2,6 | 2,65 |

Оценка  состояния предприятия за предшествующие три года по целевым индикаторам

| Целевые индикаторы | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Износ сетей и сооружений водоснабжения | 89,6 | 91,5 | 93,3 |
| Уровень потерь, %: - в сетях водоснабжения | 11,10 | 11,4 | 11,7 |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, % | 71,7 | 70,2 | 69,2 |
| Рентабельность деятельности, % | - | - | - |

Целевые индикаторы повышения качества питьевой воды

| Целевые индикаторы | На 01.10.2013 г. | На 01.10.2014г. |
| --- | --- | --- |
| Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам, % | 90 | 98 |

4. Общая характеристика водоснабжающего предприятия

4.1 Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго» является  специализированным многопрофильным  предприятием. Миссия предприятия заключается в оказании услуг по снабжению тепловой и электрической энергией, питьевой водой и природным газом, а также в выполнении заказов на проведение строительно-монтажных, проектных и пуско-наладочных работ на энергообъектах. Высокий уровень профессиональной подготовки руководителей, специалистов и рабочих позволяет  успешно решать сложные  производственные задачи, стоящие перед предприятием. Многолетний практический опыт работников по эксплуатации энергообъектов способствует своевременному и качественному  обеспечению потребителей энергоресурсами. Благодаря оснащению производственно-технической базы предприятия современным оборудованием, приборами и оснасткой, применению передовых технологий и высокой организации труда обеспечивается  высокое качество производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).

На предприятии внедрен стандарт предприятия СТП 02.036-2003 «Система менеджмента качества в строительстве».

Контроль за качеством, выполняемых структурными подразделениями предприятия монтажных и наладочных работ,  осуществляется в соответствии с действующим   «Положением по контролю качества монтажных и наладочных работ».

4.2  Дата государственной регистрации предприятия –    08 января  2003  года;    Государственный регистрационный   номер – 1033303400140;

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

серия 33   № 000246764  выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ №10 по Владимирской области.

4.3 Предприятие  является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки, фирменное наименование, товарный знак.

4.4 Основными видами деятельности предприятия в части водоснабжения являются:

- недропользование (добыча пресных подземных вод);

- водопользование (водоснабжение, водопотребление и водоотведение);

- выполнение проектных работ;

- выполнение строительно-монтажных работ;

- общестроительная деятельность (выполнение строительно-монтажных, проектных работ, инженерных изысканий, производство строительных материалов, конструкций и изделий из железобетона);

- и другие виды деятельности.

4.5  Предприятие  имеет следующие лицензии:

Лицензия на право пользования недрами серия ВЛМ номер 51199 ВЭ с целевым назначением и  видами работ: добыча пресных подземных вод для хозяйственно-производственных нужд ЗАО «Радугаэнерго» и водоснабжения других предприятий и организаций г. Радужный. Выдана Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Владимирской области. Срок действия с учетом изменений к лицензии от 4 августа 2010 года № 1943ц/ВЛМ 51199 ВЭ по 01 августа 2020 года.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 14 апреля 2010 года государственный регистрационный № 33-09.01.01.023-К-РСБХ – С -2010-00107/00  по 30.12.2012 года.

Лицензия № ДЭ-00-011441 (К) от 15 апреля  2010 г. разрешает осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия до 15 апреля 2015 года.

Лицензия Е 078107 рег. номер ГС-1-33-02-26-0-3308004388-004483-4 от 15.05.2008 г. разрешает проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия по 15 мая 2013 года.

Лицензия Е 079356  рег. номер ГС-1-33-02-27-0-3308004388-004481-5 от 15.05.2008 г. разрешает строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Выдана федеральным агентством  по строительству и жилищно-коммунальному  хозяйству. Срок действия по 15 мая 2013 года.

Свидетельство о членстве в НП СРО «ОПВО»  от 11 ноября 2008 года выдано некоммерческим партнерством  саморегулируемая организация  «Объединение проектировщиков Владимирской области».

4.6.Руководители предприятия:

Генеральный директор - Билык Юрий Григорьевич, тел. (49254) 3-29-93,

факс (49254) 3-29-03;

Главный инженер – Мартынов Владимир Иванович, тел. (49254) 3-10-22,

факс (49254) 3-29-03;

Зам. генерального директора по экономике и финансам – Васильева Любовь Ивановна, тел. (49254) 3-29-61, факс (49254) 3-29-03.

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 600910, Владимирская обл., г.Радужный,  а/я 1124.

5. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

1.Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый  план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым  номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный.

2.Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом №15  квартал 1).

3. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2

6. Объемы и источники финансирования, сроки реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Стоимость проекта, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| С 01.10.2012 г. по 30.09.2013 г. |
| 1. | Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный | Средства городского бюджета | 4206,092 |
| 2. | Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом №15 квартал 1) | Надбавка к тарифу на водоснабжение | 1028,0 |
| ВСЕГО на период с 01.10.2012 г. по 30.09.2013 г. |  | 5234,092 |
| в том числе: | Надбавка к тарифу на водоснабжение | 1028,0 |
|  | Средства городского бюджета | 4206,092 |
| С 01.10.2013 г. по 30.09.2014 г. |
| 1. | Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный | Средства городского бюджета | 4049,71 |
| 2. | Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2 | Надбавка к тарифу на водоснабжение | 1270,45 |
| ВСЕГО на период с 01.10.2013 г. по30.09.2014 г. |  | 5320,16 |
| в том числе: | Надбавка к тарифу на водоснабжение | 1270,45 |
|  | Средства городского бюджета | 4049,71 |
| ИТОГО на период с 01.10.2012 г. по 30.09.2014 г. |  | 10554,252 |
| в том числе: | Надбавка к тарифу на водоснабжение | 2298,45 |
|  | Средства городского бюджета | 8255,802 |

7. График платежей (без учета  НДС)

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | С 01.10.2012 г. по 30.09.2013 г. | С 01.10.2013 г. по 30.09.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Платежи по проекту | тыс. руб. | 10554,252 | 5234,092 | 5320,16 |
|  |  | % | 100,0 | 49,6 | 50,4 |
| 2. | Внедрение объекта | тыс. руб. | 10554,252 | 5234,092 | 5320,16 |
|  |  | % | 100,0 | 49,6 | 50,4 |

8. Структура инвестиционных затрат (с учетом НДС)

| N п/п | Показатель | Ед. изм | Всего | С 01.10.2012 г. по 30.09.2013 г. | С 01.10.2013 г. по 30.09.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектно-изыскательские (проектные) работы | тыс. руб | - | - | - |
| 2. | Оборудование | тыс. руб | - | - | - |
| 3. | Строительно-монтажные работы | тыс. руб | 12454,02 | 6176,23 | 6277,79 |
| 4. | Пуско-наладочные работы | тыс. руб | - | - | - |
| 5. | Смета затрат | тыс. руб | 12454,02 | 6176,23 | 6277,79 |

9. Источники финансирования инвестиционной программы  (с НДС)

| N п/п | Показатель | Ед. изм | Всего | С 01.10.2012 г. по 30.09.2013 г. | С 01.10.2013 г. по 30.09.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.: | тыс. руб | 2712,17 | 1213,04 | 1499,13 |
| 1.1 | Поступления от хозяйственной деятельности предприятия в период реализации инвестиционной программы (надбавка к тарифу на водоснабжение) | тыс. руб | 2712,17 | 1213,04 | 1499,13 |
| 2. | Средства городского бюджета | тыс. руб. | 9741,85 | 4963,19 | 4778,66 |
| 3. | Итого | тыс. руб. | 12454,02 | 6176,23 | 6277,79 |

10. Расчет тарифных последствий от  осуществления планируемых инвестиций

(без НДС)

| № п/п | Показатели | 2010 год Факт | 2011 год Факт | 2012 год План | 2013 год План | 2014 год План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01. | с 01.07. | с 01.09. | с 01.10. | с 01.01 | с 01.07 | с 01.10 | с 01.01 | с 01.07 по 30.09 |
| 1. | Объем реализации услуг, тыс.куб.м | 1461,2 | 1290,2 | 1341,5 | 1270,219 | 1207,478 |
| 2. | Затраты, тыс.руб. | 20998,1 | 22435,5 | 22194,18 | 24565,5 | 24309,39 |
| 3. | Прибыль, тыс.руб. | -2221,9 | -3433,0 | 566,17 | 558,74 | 630,81 |
| 4. | Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс.руб. | 18776,2 | 19002,5 | 22760,35 | 25124,25 | 24940,2 |
| 5. | Тариф, руб./куб.м | 12,85 | 14,96 | 14,96 | 16,46 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 20,65 |
| 6. | Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс.руб. | - | - | - | - | - | 1028,0 | 1270,45 |
| 7. | Объем реализации для расчета инвестиционной надбавки, тыс.куб.м | - | - | - | - | - | 1017,8 | 1155,0 |
| 8. | Надбавка к тарифу, руб./куб.м | - | - | - | - | - | 1,01 | 1,1 |
| 9. | Тариф с учетом надбавки, руб./куб.м | 12,85 | 14,96 | 14,96 | 16,46 | 16,97 | 17,98 | 17,98 | 20,79 | 20,88 | 20,88 | 21,75 |
| 10. | Динамика тарифа к предыдущему периоду, % | 109,6 | 116,4 | 100 | 110,0 | 103,1 | 106,0 | 100 | 115,6 | 100,4 | 100 | 104,2 |

11. Риски реализации инвестиционной программы

Оценка рисков осуществляется в целях обеспечения  устойчивости реализации инвестиционной  программы  и обеспечения достижения результатов в указанные в программе сроки.

Факторы риска могут быть объективные и субъективные.

а) объективные: экономическая ситуация, инфляция, и как следствие – недофинансирование инвестиционной программы.

б) субъективные: производственный потенциал, организация труда, техническая оснащенность.

По мере осуществления  инвестиционной  программы  должна  быть предусмотрена система сбора и обработки информации о меняющихся условиях его реализации  и соответствующей корректировке. Исключена возможность нецелевого использования средств.