|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области От 06.08.2020 г. № 913 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА КОРРЕКТИРОВКУ "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ  НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

| 1. | Основания для корректировки инвестиционной программы | Техническое задание на корректировку «Инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный на 2016 –2020 г.» г подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: - Федерального закона от 07.12.2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в действующей редакции); - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в действующей редакции); - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик разработки (корректировки) инвестиционной программы | Администрация ЗАТО г. Радужный |
| 3. | Разработчик и исполнитель инвестиционной программы | ЗАО «Радугаэнерго» |
| 4. | Цель инвестиционной программы | Повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), развитие системы водоснабжения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории ЗАТО г.Радужный |
| 5. | Задачи инвестиционной программы | - обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям услуг водоснабжения; - обеспечение энергоэффективности системы водоснабжения; - обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) ЗАО «Радугаэнерго»; - повышение эффективности деятельности ЗАО «Радугаэнерго»; - обеспечение инженерно-экологических требований; - создание условий для обеспечения инвестиционной привлекательности ЗАТО г. Радужный для жилищного строительства; - создание условий для обеспечения выполнения мероприятий по строительству инженерных сетей до границ земельного участка для обеспечения планируемого ввода жилья и социальных объектов. |
| 6. | Источники финансирования инвестиционной программы | - инвестиционная составляющая тарифа на питьевую воду и амортизация |
| 7. | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | Показатели качества питьевой воды |
|  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,6 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2,0 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | 1,8 |
|  |  | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,48 | 0,45 |
|  |  | Показатели энергетической эффективности |
|  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 11,12 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 8. | Срок разработки (корректировки) инвестиционной программы | Разработку корректировки инвестиционной программы осуществить не позднее 15-ти календарных дней со дня утверждения технического задания |
| 9. | Требования по разработке (корректировке) инвестиционной программы | 1. Выполнить анализ существующего состояния системы водоснабжения ЗАТО г.Радужный с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг водоснабжения, на основании результатов технологической экспертизы. 2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) сетей и сооружений водоснабжения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг). 3. В инвестиционной программе предусмотреть мероприятия по модернизации (реконструкции) сетей и сооружений водоснабжения, направленные на подключение строящихся объектов. 4. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы с распределением по годам. |
| 10. | Условия по разработке (корректировке) инвестиционной программы | 1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование. 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с проектными решениями. 3. Модернизацию (реконструкцию) сетей водоснабжения предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности. |

| 11. | Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу | 2016 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ -8 до ж/д № 7 1 квартала; 2. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ -11 ( у здания суда) до ВК -10 – 2 (у здания учебного корпуса училища) квартал 17. |
|  |  | 2017 год |
|  |  | 1. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК (тюбинг) до ПГ -11 (у здания суда) квартала 17; 2. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-10-2 (у здания учебного корпуса училища) до ПГ -12 квартала 17. |
|  |  | 2018 год |
|  |  | 1. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК -10-3 (училище) до ВК -10-4 (столовая) квартала 17; 2. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК – 10-4 (столовая) до ВК -10-5 (КНС) квартала 17. |
|  |  | 2019 год |
|  |  | 1. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-11 до ВК-1-10 (ВПЧ). |
|  |  | 2020 год |
|  |  | 1. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от скважины № 6 до УВС 3-го подъема; 2. Реконструкция скважины № 10 (замена насоса ЭЦВ-10-65-110 на ЭЦВ-8-25-100) строение 10 квартал 16; 3. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК -1 до очистных сооружений северной группы (ОССГ) 2 очередь. |
| 12. | Срок реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа реализуется в 2016-2020 гг. |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству								А. В. Колуков