Содержание тома 1

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

Введение	5

1. Предложения по архитектурно-планировочной организации  территории	6

2. Предложения по развитию объектов жилищного строительства	7

3. Предложения по развитию объектов местного значения, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории	8

4. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры  и улично–дорожной сети	10

5. Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории	10

5.1. Водоснабжение	10

5.2. Водоотведение	14

5.3. Теплоснабжение	16

5.4. Газоснабжение	17

5.5.  Электроснабжение	18

5.6. Средства связи	19

6. Озеленение проектируемой территории	19

7. Мероприятия по охране окружающей среды	20

8. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	24

9. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной  безопасности	28

10. Мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности  с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных  групп населения	29

11. Баланс проектируемой территории	31

12. Основные технико-экономические показатели проекта планировки	32

ПРИЛОЖЕНИЯ	34

Разработка разделов Проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области разработаны в мастерской градостроительства и в М-5 института «Владимиргражданпроект» в следующем составе:

- архитектурно-планировочная часть,                           - ГАП, архитектор

организация улично-дорожной сети                              Антоненко В.А.

и  движения транспорта,                                              - архитектор

охрана окружающей среды,                                           Стаферова С.А.

мероприятия по защите территории от ЧС,

мероприятия по ГО и обеспечению пожарной

безопасности

- экономические расчеты и обоснования                     - Нач. группы

Евдокимова М.В.

- зеленые насаждения                                                   - ГИП

Мехедова Г.Г.

- водоснабжение и водоотведение                               - инженер I кат.

Шумов С.О.

- тепло-газоснабжение                                                   - Нач.группы

Платонова Е.Ю.

- электроснабжение, средства связи                            - вед.инженер

Горячев О.В.

- графическое оформление                                           - архитекторы:

Антоненко В.А.

Стаферова С.А.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Проект планировки территории 8 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области состоит из 2-х томов текстового материала и графических материалов.

- Текстовые материалы

Пояснительная записка.  Том 1

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Пояснительная записка.  Том 2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная (утверждаемая) часть проекта планировки |
| 1 | Чертеж планировки территории (основной чертеж) | 1:1000 | 3 |
| 2 | Чертеж красных линий | 1:1000 | 3 |
| 3 | Схема инженерно-технического обеспечения территории | 1:1000 | 3 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |
| 4 | Схема расположения элемента в планировочной структуре города (ситуационный план) | 1:10000 | 1 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) | 1:1000 | 3 |
| 6 | Схема архитектурно-планировочной организации территории с предложениями по застройке | 1:1000 | 3 |
| 7 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | 1:1000 | 3 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 | 3 |

# Введение

Проект планировки территории 8 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 182 КС от 29.11.2016г., заключенным между МКУ «ГКМХ» ЗАТО г.Радужный и ГУП «Владимиргражданпроект».

При разработке проекта планировки использовались следующие документы:

- Градостроительный кодекс РФ.

- Областные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Постановлением Губернатора Владимирской области от 06.05.2006г. № 341.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Положения генерального плана ЗАТО г.Радужный, утвержденного Решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 02.03.2009г. № 3/29.

- Техническое задание на «Разработку проекта планировки территории 
8 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Проект планировки выполнен на топографическом материале М1:1000 представленном Заказчиком.

Проектное решение

## 1. Предложения по архитектурно-планировочной организации 
территории

Целью разработки проекта планировки территории является обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры и параметров их планируемого развития, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Задачами проекта планировки являются:

- уточнение действующих градостроительных регламентов, видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства;

- установление красных линий с выделением территорий общего пользования;

- размещение линейных объектов местного значения;

- определение мест допустимого размещения зданий и сооружений;

- размещение объектов повседневного (приближенного) обслуживания населения;

- решение вопросов транспортного обслуживания территории, размещения мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей.

Проектное решение выполнено в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный.

Исходя из сложившейся существующей планировочной ситуации и комплексной оценки современного состояния окружающей среды, проектируемая территория может рассматриваться как благоприятная в градостроительном и экологическом отношении.

Проектом планировки предлагается размещение на свободных территориях индивидуальной усадебной застройки с разбивкой улиц и проездов на относительно ровной поверхности, что позволит организовать транспортные и пешеходные потоки, связывающие жилые образования кварталов №8 и №7/1.

В центре квартала №8 проектом планировки предусмотрена общественно-деловая зона для объектов социально-бытового назначения, а именно для магазинов, предприятия общественного питания, аптеки. Площадь зоны составляет 6 925 м2.

Вдоль улицы, объединяющей кварталы №8 и №7/1 с восточной стороны проекта предлагается размещение детских и спортивных площадок, а также площадок для отдыха (мини - спортядро и др.).

Кроме спортивных площадок, размещаемых среди жилой застройки, проектом предлагается упорядочить и разместить лыжные трассы, проходящие в лесных массивах в северной, восточной и южной частях квартала.

От границ застройки индивидуальных земельных участков до лесных насаждений проектом планировки предусмотрена 30 метровая полоса-пашня.

Предлагаемая проектом система пешеходных связей создает каркас для удобного сообщения жилых образований расположенных в квартале №8 с объектами повседневного (приближенного) обслуживания расположенными в прилегающих кварталах №7/1 и №3.

Таким образом, проектом планировки предусматривается непрерывная система озелененных территорий и открытых пространств, что позволит создать комфортную среду для проживания и отдыха населения для данной территории.

В северной части квартала на базе существующего пруда проектом предусмотрено место для забора воды пожарными машинами.

## 2. Предложения по развитию объектов
жилищного строительства

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять    индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Предельный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства от 0,06 га до 0,12 га - 0,207 га.

Для ориентировочных расчетов в проекте принята общая площадь индивидуального жилого дома усадебного типа 150,0 кв.м, коэффициент семейности 4 чел.

Таким образом, общее количество домов на проектируемой территории намечается 136. Общая площадь жилых домов составит 20,4 тыс.кв.м. Ориентировочная численность населения - 0,54 тыс.чел.

Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя - 38 кв.м.

Технико-экономические показатели

Таблица

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь территории, определенной для разработки проекта планировки | га | 69,0 |
| 2. | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения индивидуальной застройки | тыс.чел | 0,54 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов индивидуальной застройки | тыс.кв. м. общ. площ. | 20,4 |
| 3.2 | Количество домов индивидуальной застройки | единиц | 136 |
| 3.3 | Расчетная жилищная обеспеченность | кв. м / чел | 38 |
| 3.4 | Плотность населения | чел. / га* | 30 |

* - площадь в красных линиях

## 3. Предложения по развитию объектов местного значения, входящих в систему социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения планируемой территории

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения производился согласно нормам СП 42.13330.2011 и в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденными постановлением Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области №04 от 18.07.2016г. на расчетную численность населения проектируемой территории.

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

Таблица

| № п/п | Наименование объектов | Минимально допустимый уровень обеспеченности ед.изм./1000 чел. | Требуется по расчету | Максимально-допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования |
|  | - дошкольные образовательные организации общего типа (85% численности детей 0-6 лет) | 65 мест | 35 | Радиус пешеходной доступности 500 м |
|  | - общеобразовательные организации (при обучении в 1 смену) | 97 мест | 52 | Радиус пешеходной доступности 500 м |
|  | - организации дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников | 5 | 30 мин. |
| 2 | Объекты здравоохранения |
|  | - стационары для взрослых и детей | 13,47 коек | 7 | Радиус транспортной доступности 30 мин. |
|  | - амбулаторно-поликлиническая сеть | 18,15 посещ. в смену | 10 | 1000 м |
|  | - аптека | 1 объект на на 10 тыс.чел. | - | Радиус пешеходной доступности 800 м |
| 3 | Объекты физической культуры и спорта |
|  | - территория плоскостных спортивных сооружений | 1949,4 кв.м | 1052 | Радиус транспортной доступности 30 мин. |
|  | - помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70-80 кв.м общ. пл. | 38 | 500 м |
|  | - бассейн общего пользования | 75 кв.м зеркала воды | 40 | Радиус транспортной доступности 30 мин. |
| 4 | Объекты культуры и искусства |
|  | - помещения для досуга | 50-60 кв.м общ.пл. | 27 | 500 м |
|  | - общедоступная универсальная библиотека | 1 объект на городской округ | - | Радиус транспортной доступности 30 мин. |
| 5 | Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
|  | -отделение почтовой связи | 1 объект на 9 тыс.чел. | - | Радиус пешеходной доступности 800 м |
|  | - объекты бытового обслуживания | 2 раб места | 1 | Радиус пешеходной доступности 800 м |
|  | - объекты торговли | 100 кв. м торг. пл. | 54 | Радиус пешеходной доступности 800 м |
|  | - объекты общественного питания | 8 мест | 4 | Радиус пешеходной доступности 800 м |

Объекты местного значения, требуемые по расчету для населения проектируемой территории расположены на прилегающих территориях, в радиусах нормативной доступности.

Объекты повседневного обслуживания населения: средняя общеобразовательная школа, детский сад, магазин, аптека расположены в кварталах 1, 3.

В городе функционируют образовательные учреждения:

- три дошкольных образовательных учреждения Центры развития ребёнка – детские сады № 3, 5, 6 (1073 мест);

- три общеобразовательных учреждения: средние общеобразовательные школы № 1, № 2, начальная общеобразовательная школа (1521 уч.);

- многофункциональное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад».

Сфера здравоохранения в городе представлена ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области» с поликлиникой на 600 посещений в смену; отделение скорой неотложной медицинской помощи (квартал 9); в 17 квартале расположен стационар – 48 коек.

Сеть учреждений культуры представлена следующими учреждениями:

- культурный центр «Досуг» и Центр досуга молодежи – 259 мест;

- школа искусств на 300 мест;

- детская юношеская спортивная школа (занимаются около 1300 чел.);

- бассейн площадью зеркала воды – 275 кв. метров;

- молодежный клуб «Зеро»;

- городская библиотека, расположенная в здании администрации.

- молодежный спортивно – досуговый центр.

На проектируемой территории предлагается разместить плоскостные спортивные сооружения и детские игровые площадки общей площадью 0,8 га.

## 4. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры 
и улично–дорожной сети

Проектируемая жилая застройка примыкает с востока к автомобильной дороге, которая объединяет кварталы №8 и №7/1 улицей, образуя единый жилой массив усадебной застройки.

Транспортное обслуживание проектируемой территории с основной территорией ЗАТО г.Радужный предусмотрено через проезды по жилым улицам квартала №7/1, а также с автомобильной дороги Радужный – Кадыево проходящей в 40 метрах южнее квартал №8.

Проезды по жилым улицам предусмотрены шириной проезжей части 6.0 метров.

Остановки общественного транспорта (по Генплану) предусмотрены по улице объединяющей кварталы №3 и №7/1.

Вся проектируемая территория обеспечена удобными пешеходными связями. Пешеходные потоки, формирующиеся внутри территории, имеют выходы в северо-восточную зеленую зону, а также к остановкам общественного транспорта через жилые улицы квартала №7/1.

Специфика индивидуального жилищного строительства предусматривает наличие парковочного места и гаража на территории каждого индивидуального участка.

Открытые автостоянки (парковки) проектом предусмотрены в районе общественно-деловой зоны в центре квартала №8 и спортивных площадок в восточной части квартала.

Общая протяженность проектируемой улично-дорожной сети квартала №8 составляет 3105 м.

## 5. Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории

### 5.1. Водоснабжение

Проектные решения по инженерному оборудованию квартала 8 в г. Радужный разработаны согласно заданию на проектирование. Подключение к водопроводу квартала 8 предусматривается к ранее запроектированным сетям водопровода микрорайона 7/1 и в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012.

Система водоснабжения рассчитывается на подачу требуемого количества воды в 
сутки наибольшего водопотребления.

Для проектируемого микрорайона это водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды общественных зданий;

- расход воды на поливку дорог и тротуаров, зеленых насаждений;

- расход воды на противопожарные нужды.

Расчетные суточные расходы холодной воды

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты в соответствии со СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки, общественные здания и встроено-пристроенные помещения по нормам расхода воды потребителями.

Результаты вычислений по определению расчетных суточных расходов холодной питьевой воды сведены в таблицу (см. ниже), при этом использованы следующие расчетные формулы и нормативные данные:

- средний суточный расход воды Qсут. ср. на хозяйственно-питьевые нужды населения определен по формуле

,    м3/сут

где   qж – удельное водопотребление, л/сут на одного человека; по таблице 1 
                          СП 31.13330.2012

Nж – расчетное число жителей.

- максимальный и минимальный суточные расходы  Qсут. макс. и  Qсут. мин. в м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды определяем с учетом коэффициентов суточной неравномерности водопотребления  Ксут. макс. и Ксут. мин. по формулам:

Qсут. макс. = Ксут. макс. × Qсут. ср. ,  м3/сут

Qсут. мин. = Ксут. мин. × Qсут. ср. ,  м3/сут

Коэффициенты Ксут. макс. и Ксут. мин., учитывающие уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равными Ксут. макс. = 1,2  и  Ксут. мин. = 0,8  (п. 5.2 СП 31.13330.2012).

Расход воды на поливку дорог и тротуаров, а также зеленых насаждений определяем по формуле

Qсут.пол. = Nж × ni × 10-3 ,  м3/сут

где     Nж – расчетное число жителей;

ni – норма потребления воды на поливку в расчете на одногожителя принята 50  л/сут (таблица 3  СП 31.13330.2012).

Расчет суточного водопотребления питьевой воды микрорайона на существующее положение, на первую очередь строительства и расчетный срок приведены в табличной форме.

Расчетные суточные расходы питьевой воды по микрорайону

| Потребители воды | Ед. изм. | Кол-во | Средняя норма расхода воды, л/сут | Ксут.макс. Ксут.мин. | Расчетный суточный расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | миним. | средний | максим. |
| Существующее положение |
| Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями | чел | 540 | 210 | 1,2/0,8 | 90,72 | 113,40 | 136,08 |
| Неучтенные расходы | % | 10 | - |  | 9,07 | 11,34 | 13,61 |
| Итого |  |  |  |  | 99,79 | 124,74 | 149,69 |
| Полив зеленых насаждений | - | 540 | 50 | - | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| В с е г о по м/р-ну |  |  |  |  | 126,79 | 151,74 | 176,69 |
| в т.ч. без полива |  |  |  |  | 99,79 | 124,74 | 149,69 |

Расчетные расходы питьевой воды по микрорайону на расчетный срок, без учета полива:

- минимальный:  99,79 м3/сут;

- средний:            124,74 м3/сут;

- максимальный: 149,69 м3/сут.

Часовые расходы холодной воды

Расчетный средний часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

qч.ср. = Qсут.ср  / 24 = 124,74 / 24 = 5,20 м3/ч

где:    Qсут.ср.  - расчетный расход воды в сутки среднего водопотребления, м3/сут.

Расчетный максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

qч.mах = Кч.mах × Qсут.mах  / 24

где:    Qсут.mах  - расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (без полива), м3/сут;

Кч.mах – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, определяемый по 
                         п. 2.2 /1/:

Кч.mах = α maх × β maх = 1,3×2,5 = 3,25

qч.mах = 3,25 × 149,69 / 24= 20,3 м3/ч

Расчетный минимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды:

qч.мин. = Кч.мин × Qсут.mах  / 24

где:    Qсут.мин.  - расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления, м3/сут;

Кч.mах – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, определяемый по 
                         п. 2.2 /1/:

Кч.мин. = α мин. × β мин. = 0,5×0,05 = 0,025

qч.мин = 0,025 × 99,79 / 24= 0,1 м3/ч

Секундные расходы холодной воды

Расчетный секундный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составит:

- при минимальном водопотреблении  qс = qч.мин. / 3,6 = 0,1 / 3,6 = 0,03 л/с

- при среднем водопотреблении  qс = qч.ср. / 3,6 = 5,2 / 3,6 = 1,44 л/с

- при максимальном водопотреблении  qс = qч.макс. / 3,6 = 20,3 / 3,6 = 5,64 л/с

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение г. Радужный, при числе жителей - 18,4 тыс. человек и застройке зданиями  высотой более 3 этажей составляет 15 л/с  на один пожар; расчетное количество одновременных пожаров – 2 (таблица 1 СП 8.13130.2009); на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с (1 струя) по табл. 1 СП 10.13130.2009.

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение (принятого для существующего сооружения 1 СП-13  согласно (таблице 2 СП 10.13130.2009) и составляет - 2 струи с расходом 5,0 л/с, расчетный расход воды на наружное пожаротушение на предприятии принимается равным 40 л/с.

Отсюда расчетное количество пожаров и расходы воды на пожаротушение в целом для системы централизованного водоснабжения города принято согласно п. 6.2 СП 8.13130.2009 составит:

- расчетное количество пожаров – 2 (один на предприятии и один в городе);

- расход воды на наружное пожаротушение в городе – 15 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение в городе – 2,5 л/с;

- расход воды на один пожар на наружное пожаротушение предприятия – 40 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение на предприятии – 2×5 = 10 л/с;

- общий расход воды на пожаротушение – 67,5 л/с.

Сводная таблица расчетных расходов воды
на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды микрорайона

| Наименование расхода воды | Един, измер. | Расчетные расходы воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимальные | средние | максимальные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| суточный | м3/сут | 99,79 | 124,74 | 149,69 |
| часовой | м3/ч | 0,1 | 5,2 | 20,3 |
| секундный | л/с | 0,03 | 1,44 | 5,64 |
| на пожаротушение | л/с | 67,5 | 67,5 | 67,5 |

##### Требуемые свободные напоры

Свободный напор в сети объеденного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м, при пожаротушении должен быть не менее 10 м на уровне поверхности земли.

Для зданий жилой и общественной застройки напор воды в сети водопровода должен быть:

- при одноэтажной застройке – 10 м;

- при застройке до двух этажей – 14 м;

- при застройке до трех этажей – 18 м;

- при застройке до пяти этажей – 26 м;

- при застройке девять этажей – 42 м.

Схема водоснабжения

Проектными решениями предусматривается устройство централизованной системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода квартала 8.

Подключение водопровода квартала 8 предусматривается к ранее запроектированным сетям водопровода микрорайона 7/1.

Проектными решениями предусматривается строительство водопровода от точки подключения из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100 диаметром 110 мм по ГОСТ 18599-2001*«питьевая».

Средняя глубина заложения водопровода – 2,00 м.

В точке подключения водопровода проектом предусмотрено строительство водопроводного колодца с отключающей арматурой и установкой счетчика холодной воды.

Водопроводные колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 и перекрываются железобетонными плитами с люками по ГОСТ 3634-99, в которых предусмотрена установка пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Существующие городские водопроводные сети кольцевые. Гарантированный напор в точке подключения водопровода – 30 м.

Точки ввода водопровода в жилые дома и общественные здания уточняются на дальнейших стадиях проектирования микрорайона. Для коммерческого учета воды, подаваемой конкретному потребителю на вводах в жилые, административные и общественные здания предусматривается установка водомерных узлов холодной воды.

### 5.2. Водоотведение

Проектом предусматривается система централизованной хозяйственно-бытовой канализации квартала 8 согласно заданию на проектирование с дальнейшим подключением к ранее запроектированным сетям микрорайона 7/1.

Расчетные суточные расходы сточных вод по микрорайону

Расчетные расходы водоотведение приняты равными водопотреблению (без учета расхода воды на поливку территории и газонов) и приведены в табличной форме.

| Потребители воды | Ед. изм. | Кол-во | Средняя норма расхода воды, л/сут | Ксут.макс. Ксут.мин. | Расчетный суточный расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | миним. | средний | максим. |
| Существующее положение |
| Жители, проживающие в домах с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями | чел | 540 | 210 | 1,2/0,8 | 90,72 | 113,40 | 136,08 |
| Неучтенные расходы | % | 10 | - |  | 9,07 | 11,34 | 13,61 |
| В с е г о |  |  |  |  | 99,79 | 124,74 | 149,69 |

Часовые и секундные расходы сточных вод

qч.mах = Кобщ. × Qсут.mах  / 24

qс.mах = Кобщ. × qс.ср.

где:    Qсут.mах  - расчетный максимальный суточный расход сточной воды, м3/сут;

Кобщ. = 1,9 – общий коэффициент неравномерности притока сточных вод, определяемый по таблице 2 СНиП 2.04.03-85 в зависимости от среднего секундного расхода сточных вод:

qс.ср. = Qсут.ср / 24 х 3,6 = 124,74 / 24 х 3,6 = 18,71 л/c

qс.mах = 1,9 × 18,71 = 35,55 л/с

qч.mах = 1,9 × 149,69 / 24= 11,85 м3/ч

Схема водоотведения

Проектом предусматривается система централизованной хозяйственно-бытовой канализации квартала 8 с трассировкой самотечных и напорных трубопроводов. Точкой подключения канализации принят ранее запроектированный трубопровод из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб «Политрон-Прокан» восточной части квартала 7/1.

В связи выше изложенным необходимо выполнить корректировку проектных решений по инженерному оборудованию микрорайона 7/1 в г. Радужный для увеличения пропускной способности ранее принятых трубопроводов и производительности ранее принятой канализационной насосной станции. Также необходимо уточнить диаметр ранее запроектированного напорного коллектора от канализационной насосной станции до колодца гашения напора.

Самотечная канализационная сеть запроектирована из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб «Политрон-Прокан» диаметром 150…200 SN8 по ТУ 2248-011-70239139-2005.

Канализационные колодцы на сети запроектированы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 902-09-22.84 и перекрываются железобетонными плитами с люками по ГОСТ 3634-99.

Для перекачки сточных вод до точек подключения канализации проектом предусматривается строительство 2-х канализационных насосных станции. Проектом предлагается строительство канализационных насосных станций комплектной поставки фирмы «Грундфос» или аналогичной другой фирмы. Напорные трубопроводы от канализационных насосных станций запроектирован в две линии из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100 диаметром 90 мм по ГОСТ 18599-2001*«техническая».

Места расположения проектируемых канализационных насосных станций могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

# Водоотведение поверхностных стоков

Проектирование системы водоотведения поверхностных стоков представляет собой комплексную задачу, которая должна решаться на основе оценки технической возможности и экономической целесообразности для всего г. Радужный в целом, а не для отдельного конкретного квартала.

### 5.3. Теплоснабжение

Раздел теплоснабжения проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, выполнен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 2011 год;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

Проектом планировки предусматривается строительство 136-ти индивидуальных жилых домов. Теплоснабжение (на нужды отопления и горячего водоснабжения) индивидуальных жилых домов предусматривается от автономных источников тепла, в качестве которых предусматривается установка двухконтурных отопительных котлов, работающих на природном газе.

В проекте принята общая площадь индивидуального жилого дома усадебного типа 150,0 м2. Расход тепла на отопление составит:

G = 150 х 60,2 = 9030 ккал/ч, где

60,2 — удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилого дома, согласно Приложению В СП 124.13330.2012, ккал/ч/м2.

Расход тепла на приготовление горячей воды составит:

G = 150 х 10,5 = 1574 ккал/ч, где

10,5 — удельная часовая величина теплоты на приготовление горячей воды, согласно Приложению Г СП 124.13330.2012.

Итого расход тепла на индивидуальную жилую застройку составит:

Q = (136 х 9030) + (136 х 1574) = 228080+214064 = 442144 ккал/ч.

### 5.4. Газоснабжение

Раздел газоснабжения проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, выполнен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 Свод правил  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 2011 год;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002);

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ФНП № 542 от 15.11.2013г. «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Согласно техническим условиям №1059 от 05.10.2016г., выданных ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» газоснабжение проектируемой территории 8 квартала предполагается от существующего подземного газопровода высокого давления Ду200 в квартале №3  до ШРП. Для снижения высокого давления на низкое предусматривается установка пункта редуцирования газа (ПРГ). Газопровод высокого давления до проектируемого ПРГ предлагается выполнить подземным из стальных труб. После ПРГ распределительные сети газоснабжения проходят вдоль проектируемой застройки. Сети газоснабжения низкого давления предлагается выполнить подземно из ПЭ труб.

В качестве поквартирных источников тепла для проектируемых жилых домов предлагаются настенные газовые котлы Vaillant с закрытой камерой сгорания со следующими характеристиками:

- номинальная тепловая нагрузка 31,1 кВт;

- диапазон расхода горячей воды 1,5 л/м-13,4 л/мин;

  - расход газа 3,7 м3/ч.

Расход природного газа на отопление и приготовление горячей воды составит:

Q=3,7 х 136 х 0,85 = 427,7 м3/ч, где

136 — количество индивидуальных жилых домов;

0,85 — коэффициент одновременности, согласно СП 42-101-2003.

Расход природного газа на пищеприготовление составит:

Q = 1,2 х 136 х 0,21 = 34,3 м3/ч, где

1,2 — расход природного газа на одну 4-х горелочную плиту;

0,21 — коэффициент одновременности, согласно таб.5 СП 42-101-2003.

Итого расход газа на проектируемую застройку составит:

Q = 427,7 + 34,3 = 462 м3/ч.

### 5.5.  Электроснабжение

Схема электроснабжения территории 8 квартала  ЗАТО г. Радужный Владимирской области разработана в соответствии с техническими условиями №2пр. от 22.09.2016г., выданными ООО «Радугагорэнерго» и заданием на проектирование.

В данном проекте приняты решения по схемам сетей 10кВ; 0,4кВ.

В настоящий момент электроснабжение территории 8 квартала осуществляется  от  2-х трансформаторных подстанций 10/0,4кВ мощностью 2х630кВА — ТП15-23 и ТП15-24.

Проектом планировки предполагается демонтаж недействующей ВЛ-10кВ, пересекающей проектируемую территорию застройки.

а) Электроснабжение

Присоединение потребителей проектируемой территории к электрическим  сетям выполняется к двум существующим трансформаторным подстанциям 10/0,4кВ (ТП15-23 и ТП15-24) и одной проектируемой - мощностью 2х630кВА (ТП15-25).

Основными потребителями электрической энергии являются индивидуальные жилые дома. Расчет электрических нагрузок выполнен согласно РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Общая расчетная нагрузка нового строительства составит около 150 кВт.

По надежности электроснабжения индивидуальные жилые дома с плитами на газовом топливе относятся к III категории (в соответствии с ПУЭ, СП31-110-2003, РД34.20.185-94).

Электроснабжение проектируемых потребителей электрической энергии выполняется по сетям 0,4кВ от существующих и проектируемой ТП-10/0,4кВ воздушными линиями ВЛ-0,4кВ.

Присоединение проектируемой трансформаторной подстанции ТП15-25 к сетям 10кВ выполнятся двумя кабельными линиями КЛ-10кВ к разным секциям шин 10кВ существующей ТП15-23.

На данной стадии проектирования определены местоположения проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4кВ - ТП15-25 и ориентировочные планы прокладки сетей 10кВ; 0,4кВ. Марка и сечения кабельных и воздушных линий выбираются на последующих стадиях проектирования .

б) Наружное освещение

Наружное освещение проектируемой территории выполняется консольными светодиодными светильниками, установленными на железобетонных опорах ВЛ-0,4кВ. Питание наружного освещения предусматривается от трансформаторных подстанций.

в) Охрана окружающей природной среды.

Трансформаторные подстанции и электрические сети 10кВ; 0,4 кВ проектируемой территории являются экологически чистыми установками и негативного физического воздействия на окружающую природную среду не оказывают.

### 5.6. Средства связи

Телефонизацию проектируемой территории предполагается выполнить с использованием оптического кабеля связи от ближайшей существующей АТС ЗАТО г. Радужный. При этом на объекте проектирования в центре телефонной нагрузки предполагается установить распределительный шкаф с оптическими кроссами (ОШР). От проектируемого ОШР до конечных пользователей прокладываются абонентские сети с использованием одномодового оптического кабеля.

Принятые решения подлежат уточнению (по отдельному заказу) после получения и в соответствии с требованиями технических условий на телефонизацию от Филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком».

Радиофикация проектируемой территории выполнятся посредством эфирного вещания.

## 6. Озеленение проектируемой территории

Предлагаемая проектная схема озеленения 8 квартала принята в соответствии с общей архитектурно-планировочной организацией территории, нормативными требованиями по размещению зеленых насаждений в жилой застройке и учетом природных факторов. Планируется создание насаждений общего пользования непосредственно в жилой застройке,  ограниченного пользования на территории частных домовладений; специального назначения - озеленение жилых улиц и дорог, (учтенных в этих территориях).

В жилой зоне для создания насаждений общего пользования предусматривается устройство небольших скверов в северной и юго-восточной части, благоустройство и озеленение детских площадок, площадок для отдыха и спортивных занятий, с максимальным сохранением существующих насаждений.

Озелененные улицы и пешеходные аллеи объединяют между собой различные категории зеленых насаждений и увязывают их с окружающим природным ландшафтом.

Планируемая площадь озелененных территорий общего пользования в  проектных границах составит 1.2 га, с обеспеченностью - 35 м2 на человека, при  нормативной обеспеченности по действующему СНИПу  2.07.01-89* и нормативам Градостроительного проектирования Владимирской области, утвержденным постановлением Администрации Владимирской области  Департамент строительства и архитектуры от 18.07.2016 № 04  - 6 м2 на человека для жилых кварталов городских округов, и принята с учетом сохранения существующих насаждений и учетом примыкания  к проектируемой территории в юго - западной части  жилых кварталов.

Уровень озеленённости территории (удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах застройки по их суммарной  площади) составляет более 25%, что соответствует нормативным требованиям.

С системой озелененных территорий увязано размещение спортивных площадок.

Рекомендуется на свободной от застройки территории посадка деревьев (рядовая и в группах), кустарников в живой изгороди и в группах на газонах, устройство цветников из летников и многолетников  на площадках отдыха и газонов.

Размещение насаждений на плане с учетом расположения инженерных сетей и подземных коммуникаций, ведомости элементов озеленения с ассортиментом посадочного материала и объемами работ, а также разбивочные чертежи озеленения выполняются на последующих стадиях проектирования.

Природные условия позволяют использовать для озеленения территории широкий ассортимент деревьев и кустарников, включая породы местной флоры с учетом их функционального назначения, санитарно-гигиенических свойств и декоративности в течении всего вегетационного периода, которые наиболее устойчивы в климатическом отношении.

Учитывая важное значение зеленых насаждений, все работы по их созданию должны выполняться по проектной документации с привлечением квалифицированных специалистов.

## 7. Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана воздушного бассейна

Проект планировки не предусматривает размещение на данной территории промышленных предприятий, что исключает негативное воздействие на атмосферный воздух.

Защита от шума

Проектом предусматривается размещение жилой застройки на значительном расстоянии от автомобильных дорог  районного и общегородского значения.

Для уменьшения шумового воздействия от спортивных площадок проектом предлагается применение в жилых домах окон с повышенной звукоизоляцией.

Охрана почв

Проект планировки  не предусматривает размещение на данной территории промышленных предприятий, то есть загрязнения почвы отходами производства не предусматривается.

К мероприятиям по защите почв, направленным на исключение загрязнения почв также относятся :

-создание системы ливневой канализации;

-организация вывоза твёрдых бытовых отходов;

-создание полос зелёных насаждений вдоль автомобильных дорог;

-нанесение асфальтового покрытия в местах скопления автомобильной техники с целью исключения загрязнения почвы.

Все работы по строительству на проектируемой территории должны проводиться с учётом максимального сохранения плодородного слоя почвы, складирования растительного грунта на специально отведённых территориях, с дальнейшим использованием его при производстве работ по озеленению дворовых территорий.

Организация контроля качества почв

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 “Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы” контроль качества почв проводится на всех стадиях проектирования и строительства.

После ввода объектов в эксплуатацию заказчик обязан обеспечить проведение лабораторных исследований качества почв. Все исследования по оценке качества почвы должны проводиться в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке

Виды и количество отходов проектируемого объекта

В результате жизнедеятельности населения проектируемой территории образуются твёрдые коммунальные отходы и уличный смёт.

В результате жизнедеятельности населения  образуются  следующие виды отходов:

4 класса опасности:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные);

5 класса опасности:

- отходы из жилищ крупногабаритные;

- с неустановленным классом опасности:

- прочие коммунальные отходы (смет уличный).

Отходы из жилищ подразделяются на отходы из жилищ несортированные и отходы из жилищ крупногабаритные.

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные).

Основной составляющей твёрдых коммунальных отходов являются органические вещества, содержание которых составляет 56-72%.

Отходы из жилищ несортированные практически любого населённого пункта содержат более 100 наименований различных соединений. Особое место среди твёрдых отходов занимают вторичные полимерные материалы, они не подвергаются процессам биологического разрушения и могут длительное время (десятки лет) находиться в объектах окружающей среды.

В тоже время, являясь одним из основных загрязнителей окружающей среды, отходы содержат ценные компоненты: макулатуру, полимерные материалы, стеклобой, чёрные и цветные металлы, вторичные текстильные материалы, которые безвозвратно теряются. В большинстве случаев отходы могут стать товарной продукцией, если решается проблема эффективного разделения потока отходов на отдельные фракции.

В настоящее время из отходов потребления извлекается только 2% от общего объёма.

Проектом предусматривается сбор и ежедневный вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Для сбора ТКО рекомендуется устраивать бетонированные площадки с ограждением и озеленением по периметру, с устройством удобных подъездных путей для мусоровозов.

Отходы из жилищ крупногабаритные

В состав крупногабаритных отходов входят отходы, образующиеся при замене мебели, покрытия пола и т.п.

Количество крупногабаритных отходов составляет 5% от объёма несортированных отходов.

Ориентировочное количество образующихся отходов определено согласно СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений». Общая норма накопления прочих коммунальных отходов по благоустроенному жилью с учетом общественных зданий составляет 1,4 м3/год на 1 человека.

Ожидаемое количество прочих коммунальных отходов представлено в таблице:

| Наименование отхода | Единица измерения | Количество | Норма, м3/год --------- т/год | Общее кол-во, м3/год --------- т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | чел. | 544 | 1,4 --------- 0,28 | 761,6 --------- 152,32 |
| Отходы из жилищ крупногабаритные (норма образования 5%) |  |  |  | 38,08 --------- 7,61 |
| Уличный смёт | м2 | 21798 | 0,0025 --------- 0,005 | 54,5 --------- 109,0 |
| Итого: |  |  |  | 854,18 --------- 268,93 |

Характеристика мест хранения (накопления) отходов на территории.

Твёрдые бытовые отходы и смёт складываются в предусмотренные для сбора  контейнеры, расположенные на хозяйственных площадках.

Проектом предусматривается «несменяемая» контейнерная система сбора и удаления ТБО.

Количество контейнеров, необходимых для сбора ТБО, определяется по формуле:

N = М х t х k1 х k2/ 365 х E],

где 	М – годовое накопление ТБО, м3;

t – периодичность удаления отходов, t = 1;

k1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25;

k2 – коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте, 1,05;

Е – вместимость контейнера, 0,75 м3.

N = 854,18 х 1 х 1,25 / 365 х 0,75 = 2,3 ~ 3 штуки

При разработке рабочих проектов конкретных объектов разрабатываемой градостроительной документации уточняется количество контейнеров, необходимых для установки.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88  площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстоянии не менее 20м, но не более 100м.

Крупногабаритные отходы рекомендуется складировать в бункера объемом 8 м3.

Хозяйственные площадки для размещения контейнеров и бункеров рекомендуется устраивать бетонированными с ограждением и желательно озеленением по периметру, с организацией удобных подъездов для мусоровозов и грузового автотранспорта.

При строгом соблюдении санитарных норм и правил удаления отходов, обустройства мест и площадок временного накопления образующихся отходов и их своевременном вывозе на утилизацию или на размещение будет сведено к минимуму возможное негативное воздействие отходов на окружающую среду.

Для уменьшения степени опасности воздействия отходов на окружающую среду необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

– внедрение селективного (раздельного) сбора бытовых отходов в местах его образования;

- соблюдение санитарных условий сбора отходов, способов их временного хранения;

- своевременный вывоз отходов специализированной организацией по договорам   на  санкционированную свалку или полигон.

Охрана поверхностных и подземных вод

Водопотребление и водоотведение проектируемой территории является одним из факторов воздействия на окружающую среду.

Снабжение квартала водой предусмотрено от централизованной системы  объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Источник водоснабжения — водопроводная сеть г.Радужный. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления рассчитаны в соответствии с действующими нормативами в зависимости от численности населения территории и степени благоустройства и представлены в части «Водоснабжение и водоотведение» пояснительной записки. Качество воды должно соответствовать ГОСТ "Вода питьевая".

Во вновь проектируемых жилых зданиях с целью рационального использования водных ресурсов предлагается установка счётчиков воды.

Для отвода поверхностного стока с проектируемой территории необходимо разработать соответствующую проектную документацию.

Результаты оценки воздействия на окружающую среду 
от проектируемого объекта

Экологическое прогнозирование выполняется с целью предвидения последствий строительства проектируемого объекта  с компонентами окружающей среды.

Экологическое прогнозирование базируется на видах и степени воздействия проектируемого объекта на различные компоненты окружающей среды, к которым относятся:

- нарушение территории и почвенного слоя на участке, отведенном для строительства;

- изменение условий поверхностного стока;

- загрязнение поверхностных и подземных вод,

- нарушение растительности и условий обитания животного мира,

- образование отходов.

При разработке проекта учитывалось существующее экологическое состояние территории.

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проекта можно сделать следующие выводы:

1.Основной вклад в загрязнение атмосферы будут вносить объекты теплоснабжения, дороги, автостоянки.

2.Проект предусматривает озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в целом.

3.Предусмотренные планировочные и конструкторско-технологические мероприятия снизят физическое воздействие на человека до допустимых норм.

В настоящее время на территории области действует государственная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области на 2014-2020 годы» (Постановление Губернатора Владимирской области от 22.10.2013 №1194) цель которой — обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

## 8. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска):

Природные опасности:

- метеорологические;

- гидрологические;

- лесные пожары;

- геологические опасные явления.

Природно-техногенные опасности:

-аварии на системах жизнеобеспечения;

-аварии на транспорте;

-аварии на взрывопожароопасных объектах.

Биолого-социальные опасности: наличие данных опасностей возникновения ЧС в зонах проживания человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Согласно исходных данных ГУ МЧС России по Владимирской области в районе строительства опасных природных процессов до настоящего времени не наблюдалось. Район жилищного строительства не будет входить в зону катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения).

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

В соответствии с ежегодным докладом департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области «О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2015 году» в июне 2015 года в г.Владимире наблюдалось опасное метеорологическое явление — сильный дождь,

В связи с общими тенденциями повышения глобальной климатической температуры, а также прогнозами МЧС России, в перспективе можно предположить:

- увеличение количества неблагоприятных краткосрочных природных явлений и процессов с аномальными параметрами (внеурочных периодов аномально тёплой погоды и заморозков, сильных ветров, снегопадов и т.п.);

-увеличение проявления засух и природных пожаров;

-уменьшение периода изменения погоды - 3-4 дня против обычных 6-7 дней, что вызовет определённые трудности в прогнозировании стихийных, гидрометеорологических  явлений, скажется на оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования последствий.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы - экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы - это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Источником ЧС метеорологически опасных  явлений на территории города являются:

-сильный ветер, в т.ч. шквал, смерч  - скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более;

-очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) - количество осадков - 50 мм и более за 12ч. и менее;

-сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) - количество осадков - 30 мм и более за 1 час и менее;

-продолжительные сильные дожди - количество осадков - 100 мм и более за период более 12ч., но менее 48ч.;

-очень сильный снег - количество осадков - не менее 20 мм за период не более 12ч.;

-крупный град - диаметр градин - 20 мм и более:

-сильная метель - общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500м.;

-сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах - диаметр отложения на проводах гололёдного станка - 20 мм и более для гололёда; для сложного отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

-сильный туман - видимость - 50м и менее;

-сильный мороз;

-сильная жара;

-заморозки;

-засуха.

С целью предупреждения ущерба от ветровой деятельности (шквал, смерч) целесообразны мероприятия: рубка сухостоя, обрезка деревьев, содержание рекламных щитов в надлежащем состоянии вдоль автодорог и в местах сосредоточения населения.

Интенсивные осадки и снегопады. Интенсивные осадки - сильный ливень, продолжительные сильные дожди. Уровень опасности - чрезвычайные ситуации муниципального уровня; характеристика возможных угроз - затопление территорий из-за переполнения систем водоотвода, размыв дорог. Интенсивные снегопады - очень сильный снег (мокрый снег, дождь со снегом). Уровень опасности - чрезвычайные ситуации локального уровня. Характеристика возможных угроз - разрушение линий ЛЭП и связи при налипании снега, парализующее воздействие на автомобильных дорогах.

Сильные туманы обуславливают возможные чрезвычайные ситуации локального уровня, связанные с дорожно-транспортными происшествиями.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры приводят к проявлению наледи и налипаний мокрого снега, что особенно опасно для воздушных линий электропередач. При резкой смене (перепаде) давления воздуха замедляется скорость реакции человека, снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий на транспорте и на опасных производства. Происходит обострение сердечно-сосудистых, гипертонических и иных заболеваний.

В зимний период сильный мороз с минимальной температурой воздуха не менее минус 25 оС  и ниже в течении не менее 5 суток может вызвать возникновение техногенных аварий на линиях тепло-и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьёзно затрудняется тушение пожаров.

Гидрологические явления (высокие уровни воды - половодье, зажор, затор, дождевой паводок).

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в осенне-зимний период и большая высота снежного покрова. Последующее быстрое таяние снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъём уровня грунтовых вод, что приводит к развитию процессов подтопления.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйству и окружающей природной среде.

На территории возможно возникновение следующих техногенных чрезвычайных ситуаций:

-аварии (катастрофы) на автодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы).

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

Наибольшую опасность представляют следующие объекты:

-трансформаторные электрические подстанции;

-сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические).

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на сетях водопровода в мирное время незначительные. Чрезвычайные ситуации возможны в случаях разрыва магистральных сетей, но из-за небольшого максимального диаметра и расхода воды значительной угрозы такая ситуация не несёт ни зданиям и сооружениям, ни населению. Возможно на некоторое время прекращение подачи воды (до ликвидации аварии).

На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации. оборудование снабжено пожарной сигнализацией.

На линиях электропередач может произойти обрыв проводов по причине сильного ветра, механического повреждения и т.п. Вследствие этого возможно отключение электроэнергии (до ликвидации аварии).

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели, травматизму людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая часть пожаров возникает на объектах жилого сектора.

Основными причинами пожаров, на которых гибнут люди, являются:

-не осторожное обращение с огнём;

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования теплогенерирующих установок;

-неисправность оборудования;

-поджоги.

В зданиях массового скопления людей (объекты обслуживания) необходима установка автоматической пожарной сигнализации, разработка системы пожаротушения с использованием пожарного водоснабжения.

Аварии на транспорте и транспортных коммуникациях. На территории могут произойти транспортные чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на автодорогах.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

-нарушение правил дорожного движения;

-техническая неисправность транспортных средств;

-качество дорожного покрытия;

-недостаточное освещение дорог.

Общие рекомендации по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории приведён в пункте "Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" настоящей пояснительной записки.

Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

-защита систем жизнеобеспечения населения - осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

-меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

-снижение возможных последствий ЧС природного характера - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок;

-контроль качества воды, используемой населением из поверхностных источников.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

-информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания — проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

-мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций — систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых мероприятий.

## 9. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной 
безопасности

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях

В соответствии с п.6.38 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» для оповещения населения об опасностях, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях должны быть созданы технические системы оповещения: на муниципальном уровне — местная система оповещения (на территории муниципального образования).

В соответствии с №68-ФЗ от 11.11.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы местного самоуправления обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Защитные сооружения

К объектам гражданской обороны относятся — защитные сооружения гражданской обороны.

Защитные сооружения — специально созданные для защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени инженерные сооружения.

Защитные сооружения подразделяются на:

-убежища;

-противорадиационные укрытия;

-укрытия.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

Инженерно-технические мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности

ЗАТО г.Радужный подвержен риску возникновения лесных пожаров.

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и №69-ФЗ от 21.12.1994 
«О пожарной безопасности».

В соответствие с №123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений должна осуществляться в соответствии с генеральными планами, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим ФЗ.

Проектом предусматривается наружное пожаротушение, внутренний противопожарный водопровод не требуется (см. раздел «Водоснабжение» пояснительной записки).

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствие с действующими ФЗ.

В соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Владимирской области» ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий и сооружений должна составлять не менее:

-3,5м — при высоте зданий или сооружений до 13м включительно.

Для приёма сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используется единый номер вызова экстренных оперативных служб «112».

## 10. Мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности 
с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных 
групп населения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 140.13330.2012 « Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» и «Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения» (Москва, 2001).

При разработке проекта планировки решались три основные задачи:

- обеспечение беспрепятственного передвижения по проектируемой территории инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения как пешком, в том числе с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так и с помощью транспортных средств;

- обеспечение информацией: визуальной и звуковой, с ориентацией 
на различные группы маломобильного населения;

- комплексное решение системы обслуживания населения.

По обеспечению нормативной доступности до остановок общественного транспорта практически вся вновь проектируемая жилая застройка относится к благоприятной для проживания инвалидов и других маломобильных групп населения.

Вся селитебная территория является благоприятной зоной для размещения жилых домов, отвечающих всем потребностям инвалидов. Следует отметить, что по рельефу вся застраиваемая территория относится к благоприятной для размещения жилищного строительства.

Особое внимание в проекте планировки уделено формированию системы пешеходных связей. При ее формировании предусмотрены соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

- ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении должна быть не менее 
1,5 м, при двухстороннем - не менее 1,8м;

- должно быть минимальное число перепадов уровней и препятствий на пути движения;

- при перепадах уровней должны быть предусмотрены лестницы с поручнями, продублированные пандусами; у препятствий предусмотрены ограждения. При этом ширина проступей должна быть принята не менее 40см, высота подъема ступеней не более 12 см;

- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный-5%, поперечный-1%, в исключительных случаях продольный уклон может быть увеличен до10% на протяжении не более 10м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной не менее 1,5 м каждая;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принимается в пределах 2,5-4см, съезды с тротуаров должны иметь уклон превышающий 1:10;вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, а также у остановок общественного транспорта должны быть предусмотрены места отдыха со скамейками и зарезервированным рядом местом для кресла-коляски; расстояние между площадками 
100 -300 м в жилых кварталах и 30-60м в зонах отдыха;

- предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближении 
к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам и т.п.) должны обеспечивать изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющие полосы и яркая контрастная окраска;

- осветительные устройства, фонари устанавливаются по одной стороне пешеходного пути.

## 11. Баланс проектируемой территории

Проектируемая территория дифференцирована на функциональные зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. В таблице № представлен проектный баланс использования территории по характеру функционального использования.

Таблица

| № п/п | Территория | Единица изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь территории, определенной для разработки проекта планировки, всего | га | 69,0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Зона жилой застройки | га | 16,6 | 24,1 |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 16,6 | 24,1 |
| 2 | Зона общественно-деловой застройки (объекты социально-бытового назначения: объекты обслуживания, магазины, предприятия общественного питания) | га | 0, 69 | 1,0 |
| 3 | Территории общего пользования: - озелененные территории общего пользования (в том числе спортивные и детские площадки) | га | 1,20 | 1,7 |
| 4 | Территории общего пользования: - улицы, дороги в красных линиях | га | 10,9 | 15,8 |
| 5 | Зона городских лесов | га | 22,12 | 32,1 |
| 6 | Иные территории: | га | 17,49 | 25,3 |
|  | - коридор высоковольтной линии | га | 7,9 | 11,4 |
|  | - прочие | га | 9,59 | 13,9 |

## 2.12. Основные технико-экономические показатели
проекта планировки

Таблица

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Площадь территории, определенной для разработки проекта планировки, всего | га | 69,0 | 69 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилой застройки | га | - | 16,6 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | - | 16,6 |
| 1.2 | Зона общественно-деловой застройки (объекты социально-бытового назначения: объекты обслуживания, магазины, предприятия общественного питания) | га | - | 0,69 |
| 1.3 | Территории общего пользования: - озелененные территории общего пользования (в том числе спортивные и детские площадки) | га | - | 1,20 |
| 1.4 | Территории общего пользования: - улицы, дороги в красных линиях | га | - | 10,9 |
| 1.5 | Зона городских лесов | га | 22,12 | 22,12 |
| 1.6 | Иные территории: | га | 46,88 | 17,49 |
|  | - коридор высоковольтной линии | га | 7,9 | 7,9 |
|  | - прочие | га | 38,98 | 9,59 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | - | 0,54 |
| 2.2 | Плотность населения (брутто) | чел./га | - | 30 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | тыс.кв.м общ.пл. | - | 20,4 |
| 3.2 | Количество домов индивидуальной застройки | ед. | - | 136 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания (требуемые по расчету) |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации общего типа | мест | - | 35 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | мест | - | 52 |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей | мест | - | 5 |
| 4.4 | Стационары для взрослых и детей | коек | - | 7 |
| 4.5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | - | 10 |
| 4.6 | Территория плоскостных спортивных сооружений | кв.м | - | 1052 |
| 4.7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв.м общ.пл. | - | 38 |
| 4.8 | Бассейн общего пользования | кв.м зеркала воды | - | 40 |
| 4.9 | Помещения для досуга | кв.м общ.пл. | - | 27 |
| 4.10 | Объекты торговли | кв.м торг.пл. | - | 54 |
| 4.11 | Объекты общественного питания | пос.мест | - | 4 |
| 4.12 | Объекты бытового обслуживания | раб места | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично - дорожной сети | м | - | 3105 |
| 5.2 | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей | м/мест | - | 20 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ